|  | ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ К НИМ Часть 4 ТРУБЫ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ ЛИТЫЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ К НИМ. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ. МЕТОДЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБ ГОСТ 8959-75* Москва ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ 1998 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ. ГАЙКИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ Основныеразмеры Ductile iron fittings with parallel thread for pipelines. Connection nuts. Basic dimensions ГОСТ8959-75* Взамен ГОСТ 8959-59 Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 14.11.75 № 2901 дата введения установлена 01.01.77 Ограничение срока действия снято по протоколу Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2-93) 1. Основные размеры гаек должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице. Примечание. Чертеж не определяет конструкцию гайки. Размеры в мм Накидная гайка Размер Диаметр Масса без Условный Резьба d Размер «под ключ» «под ключ» прокладки покрытия, проход Dy Резьба d1 l L1 S1ном S2наиб S1наим b d2 d3 d4 d5 d6 Sном Sнаиб Sнаим b1 b2 b3 b4 L L2 L3 Наружной Внутренней кг, не более* 8 G1/4-В G 3/4-B 10 18 32 30,0 4 22,0 21,7 16,7 17 24,0 19 17,7 3,5 2,5 2,5 5 42 21,0 21,0 24 17 0,216 10 G3/8-B G7/8-В 10 18 36 34,0 4 25,0 24,7 18,7 19 27,5 22 20,7 3,5 2,5 2,5 5 45 24,0 23,0 27 19 0,282 15 G 1/2-B G 1 1/8-В 11 19 46 44,0 4 32,0 31,7 23,7 24 34,5 27 25,7 4,0 3,0 2,5 5 48 25,0 25,0 34 24 0,464 20 G3/4-B G 11/4-В 12 20 50 48,0 4 36,0 35,6 26,6 27 38,5 32 30,0 4,0 3,0 2,5 5 52 27,0 27,0 38 27 0,588 25 G 1-B G 13/4-B 13 23 65 62,6 5 48,0 47,6 37,6 38 50,5 41 39,0 5,0 4,0 3,0 6 58 31,5 29,5 50 38 1,091 32 G 11/4-B G 2-B 13 24 70 67,2 6 53,0 52,6 41,6 42 56,0 50 48,0 5,0 4,0 3,0 7 65 35,0 33,0 55 42 1,423 40 G 11/2-B G 21/4-В 14 25 75 72,2 6 59,5 59,1 45,5 46 62,5 55 52,6 5,0 4,0 3,0 7 70 37,0 36,0 62 46 1,702 50 G 2-B G 31/4-В 16 27 90 87,2 6 74,0 73,6 59,6 60 78,0 66 65,0 6,0 5,0 3,0 7 78 41,5 40,5 77 60 2,522 (65) G 21/2-В G 31/2-В 19 30 110 107,0 6 92,0 91,5 74,5 75 97,0 83 81,8 6,0 5,0 3,0 7 85 44,0 45,0 96 75 4,078 (80) G 3-В G 4-B 20 31 130 127,0 6 104,5 104,0 87,5 88 109,5 96 94,6 6,0 5,0 3,0 8 95 48,5 50,5 109 88 5,922 * Для справок. Примечания: 1. Масса оцинкованных соединительных частей не должна превышать массу неоцинкованных более чем на 5%. 2. Соединительные гайки с Dу, указанными в таблице в скобках, применять не рекомендуется. Примеры условных обозначений Гайки соединительной без покрытия с D 40 мм: Гайка соединительная 40 ГОСТ 8959-75 То же, с цинковым покрытием: Гайка соединительная Ц-40 ГОСТ 8959-75 (Измененная редакция, Изм. № 1). 2. Конструктивные размеры и технические требования-по ГОСТ 8944-75. 3. Толщины стенок не должны быть менее и |  |
| --- | --- | --- |