|  | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ГАЙКИ ДЛЯ ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ С ТЕМПЕРАТУРОЙ СРЕДЫ от 0 до 650°С Типы и основные размеры ГОСТ 9064-75 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ Москва ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ГАЙКИ ДЛЯ ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ С ТЕМПЕРАТУРОЙ СРЕДЫ ОТ 0 ДО 650°С Типы и основные размеры Nuts for flanged connections with medium temperature from 0 to 650°C. Types and main dimensions ГОСТ 9064-75* Взамен ГОСТ 9064-69 Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28 марта 1975 г. № 794 срок введения установлен с 01.01.76 Проверен в 1985 г. Постановлением Госстандарта от 27.12.85 № 4667 срок действия продлен до 01.01.96 Несоблюдение стандарта преследуется по закону 1. Настоящий стандарт распространяется на гайки шестигранные и колпачковые для фланцевых соединений паровых и газовых турбин, паровых котлов, трубопроводов и соединительных частей, арматуры, приборов, аппаратов и резервуаров с температурой среды от 0 до 650°С. Стандарт не распространяется на фланцевые соединения объектов, подведомственных Госгортехнадзору СССР, с условным давлением Ру менее 4 МПа (40 кгс/см2). (Измененная редакция, Изм. № 1). 2. Гайки должны изготовляться следующих типов: А-гайка шестигранная для фланцевых соединений корпусов цилиндров паровых и газовых турбин, трубопроводов и соединительных частей, паровых котлов, арматуры, приборов, аппаратов и резервуаров; Б-гайка колпачковая для фланцевых соединений корпусов цилиндров паровых и газовых турбин, стопорных и регулирующих клапанов и других соединений паровых котлов, паровых и газовых турбин. 3. Размеры гаек должны соответствовать указанным на черт. 1 и 2 и в таблице. Тип А Черт. 1 Тип Б Черт. 2 мм Номинальный диаметр резьбы d 10 12 16 20 (22) 24 (27) 30 36 42 48 (52) 56 (60) 64 (68) 72 (76) 80 90 100 110 (120) 125 140 160 Шаг резьбы крупный 1,5 1,75 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 - - - - - - - - - - мелкий 1,25 1,5 2,0 3,0 4,0 4,0 и 6,0 Размер «под ключ» для типа А S 17 19 24 30 32 36 41 46 55 65 75 80 85 90 95 100 105 110 115 130 145 155 175 180 200 225 Пред. откл. hl4 Hl5 Диаметр описанной окружности для типа А е, не менее 18,8 21,0 26,7 33,5 35,6 40,3 45,9 51,4 61,7 73,1 84,5 90,4 96,0 102,0 107,5 113,5 118,0 124,0 130,0 147,0 163,0 180,0 195,5 203,5 229,0 263,0 Высота для типа А Н Пред. откл. hl4 10 12 16 20 22 24 27 30 36 42 48 52 56 60 64 68 72 76 80 90 100 110 120 125 140 160 Предельное смещение оси отверстия относительно граней - 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,87 1,00 1,15 Размер «под ключ» для типа Б S - 13 17 22 27 32 36 41 46 55 60 65 75 90 105 120 145 155 Пред. откл. - h12 H14 Наружный диаметр гайки D1 для типа Б - 24 28 32 36 40 48 55 65 75 85 90 95 100 115 135 150 165 180 190 210 235 Диаметр описанной окружности е для типа Б - 16,2 19,6 25.4 31,2 36,9 41,6 47,3 53,1 63,5 69,3 75,1 86,5 98 121 133 167 179 Диаметр расположения резьбовых отверстий D4 для типа Б (исполнение 2) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 92 102 110 125 130 Диаметр проточки dfдля типа Б - 13 17 20 23 25 28 31 37 43 49 53 57 61 66 70 74 78 82 92 102 112 122 127 142 162 Диаметр отверстия в головке d2 - - - 8 12 15 75 для типа Б (исполнение 2) - - - - - - - 26 32 37 43 48 62 75 85 100 105 Продолжение мм Номинальный диаметр резьбы d 10 12 16 20 (22) 24 27 30 36 42 48 (52) 56 (60) 64 (68) 72 (76) 80 90 100 110 (120) 125 140 160 Шаг резьбы крупный 1,5 1,75 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 - - - - - - - - - - мелкий 1,25 1,5 2,0 3,0 4,0 4,0 и 6,0 Диаметр резьбового отверстия d3 для типа Б (исполнение 3) - - - - - - - - - М16 М36 М48 Глубина осевого отверстия 1 для типа Б - 21 26 32 36 40 43 49 56 64 70 76 81 88 90 96 100 104 116 126 136 146 168 192 Высота головки 10 для типа Б - 10 12 16 18 20 25 30 35 45 50 60 70 80 Высота гайки l1 для типа Б - 35 40 50 55 65 70 75 80 95 105 112 130 135 145 150 155 160 165 190 205 225 240 275 310 Длина резьбы в осевом отверстии l2 Для типа Б (исполнение 3) - - - - - - - - - 34 58 Размеры проточки f1 для типа Б - По ГОСТ 10549-63 Высота проточки осевого отверстия n для типа Б - 2 3 4 Фаска с для типа Б - 2 3 6 Примечания: 1. Гайки с размерами, заключенными в скобках, по возможности не применять. 2. Неуказанные предельные отклонения размеров: Н14, hl4, ± по ГОСТ 25670-83. 3. Допускается изготовление гаек типа Б без расточки осевого отверстия п с фаской. 4. Допускается увеличение размера проточки f1 до 35 мм для гаек свыше М72 с соответствующим увеличением высоты гайки. При изготовлении проточки типа короткая по ГОСТ 10549-80 допускается уменьшение общей высоты гайки l1 и глубины осевого отверстия I по сравнению с таблицей, но не более 10 мм. 5. Допускается в основании гаек типа Б выполнять площадки или канавки для стопорения. 6. Допускается для гаек типа А, изготовляемых ковкой, предельные отклонения для размера «под ключ» по hl6. Примеры условных обозначений Гайки типа А, диаметром резьбы 12 мм с крупным шагом резьбы 1,75 мм с полем допуска 6Н, из углеродистой стали 35, категории III, с покрытием 02 толщиной 6 мкм: Гайка AM12-6H.35.III.026 ГОСТ 9064-75 То же, типа Б, исполнения 2, диаметром резьбы 48 мм, с мелким шагом резьбы 3 мм, с толем допуска 6Н, из стали марки ЭП182 вакуумно-дугового переплава, категории IV, группы качества 3, без покрытия: Гайка Б2М48З-6Н.ЭП182-ВД.IV.З ГОСТ 9064-75 (Измененная редакция, Изм. № 1, 2). 4. Резьба метрическая-по ГОСТ 24705-81. (Измененная редакция, Изм. № 2). 5. Масса гаек приведена в справочном приложении 1. 6. Технические требования-по ГОСТ 20700-75. 7. (Исключен, Изм. № 2). ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Справочное Номинальный диаметр резьбы d, мм Масса, кг, w гаек типов А Б Исполнение 1 Исполнение 2 исполнение 3 10 0,014 - - - 12 0,019 0,083 - - 16 0,039 0,118 - - 20 0,077 0,203 0,21 - (22) 0,093 0,290 0,31 - 24 0,133 0,412 0,43 - (27) 0,194 0,670 - - 30 0,277 0,680 0,72 - 36 0,446 0,960 0,92 - 42 0,777 1,610 1,48 1,66 48 1,197 2,380 2,25 2,44 (52) 1,420 2,940 2,84 3,01 56 1,668 3,374 2,95 3,29 (60) 2,080 3,929 4,15 4,67 64 2,310 4,591 4,17 4,81 (68) 2,740 5,318 - - 72 3,005 8,166 7,41 8,11 (76) 3,53 8,741 7,38 7,88 80 4,02 8,546 7,20 7,72 90 5,82 12,551 11,60 12,92 100 8,09 16,960 15,20 17,46 110 9,71 22,359 20,39 22,96 (120) 13,42 27,503 25,69 28,46 125 15,42 29,545 - - 140 21,06 44,147 40,11 45,11 160 29,66 52,773 55,83 61,43 Примечание. Для гаек типа Б, исполнения 2, диаметром до М36 значения массы даны по d2=8 мм. Приложение 2 справочное. (Исключено, Изм. № 2). |  |
| --- | --- | --- |